## Slide 1: Dynamika Diferenciálne rovnice Laplaceova transformácia Prenosová funkcia Modelovanie Stabilita
Úvod do kybernetiky
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

## Slide 2: Kybernetika
z gréckeho slova „kybernetes“ čo znamená kormidelník
Veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch.
Skúma spoločné zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej podstaty (fyzika - mechanika - elektrotechnika)
Kybernetika - veda o :
  - modelovaní a riadení procesov
  - získavaní informácií a riadení
  - riadení a komunikácii v dynamických systémoch
Metódami kybernetiky sú systémový prístup a modelovanie pri riešení problémov.
Staršie označenie: Teória automatického riadenia

## Slide 3: Kybernetika okolo nás
Je fúziou viacerých odborov
Zaoberá sa aj analýzou a syntézou riadiacich a regulačných procesov
Základným pilierom kybernetiky je využitie spätnej väzby.
Všade prítomná problematika: technické vedy - mechanika, elektrotechnika , jadrové skúšky, biologické objekty, ekonómia...
Kybernetika je podstatou Industry 4.0

## Slide 4: Dynamika
Svet okolo nás je dynamický = mení sa v čase
Zmena v čase je základným pojmom pri pochopení dynamiky
Čas vystupuje ako nezávislá premenná
Klasická matematika - algebrické rovnice (v zmysle funkcii, výrazov, sústav rovníc)
  Matematická analýza (calculus) zavádza pojem derivácie (zmeny) veličiny a integrálu (akumulácie).
  Derivácia funkcie podľa času – základ dynamiky
  Zmena a akumulácia sú základom dynamických systémov
  V reálnych fyzikálnych systémoch sú meniacimi veličinami často napríklad:
    Energia
    Poloha
    Teplota
    Elektrické napätie

## Slide 5: Dynamika okolo nás
Dynamika v reálnom svete má vždy svoju fyzikálnu podstatu.
Kľúčovým pojmom dynamiky je zmena (derivácia)
Žiadny dej v prírode sa neudeje okamžite – prebieha zmena stavu a postupný vývoj – je to spojitý dynamický proces.
Technické procesy sú taktiež väčšinou dynamické
  Otáčky jednosmerného motora
  Teplota pece
  Napätie na kondenzátore
  Výška hladiny zásobníka kvapaliny
  Kmitanie bremena žeriavu - kyvadlo

## Slide 6: Diferenciálna rovnica
Diferenciálna rovnica: je matematická rovnica, v ktorej ako premenné vystupujú derivácie funkcií
Podľa stupňa derivácie, ktorú rovnica obsahuje rozlišujeme rády diferenciálnych rovníc
Rád diferenciálnej rovnice je rád najvyššej derivácie, ktorá je v nej obsiahnutá.
Lineárna diferenciálna rovnica
Nelineárna diferenciálna rovnica
Obyčajné diferenciálne rovnice (ODE) — rovnice obsahujúce derivácie len podľa jednej premennej – tento predmet.
Parciálne diferenciálne rovnice — obsahujú derivácie podľa viacerých premenných (napríklad priestorové súradnice (vedenie tepla).
Kybernetika -> diferenciálne rovnice podľa času - skrátený zápis

## Slide 7: Riešenie diferenciálnych rovníc
Analytické
Využitie pokročilého matematického aparátu na riešenie rovníc.
Exaktné (presné) riešenie
Výsledkom je funkcia
Často veľmi komplikované
Predmet: Matematika 3
Pri riešení sa dá využiť Laplaceova a inverzná Laplaceova transformácia – využívajú kybernetici
Numerické
Iba približné číselné riešenie
Metódy numerickej integrácie
Výpočtová náročnosť
Iteratívne algoritmy
ODE solvre
Napríklad: Eulerova metóda, metódy Runge-Kutta
Simulink využíva numerické riešenie diferenciálnych rovníc

## Slide 8: Riešenie diferenciálnych rovníc - analytické
Analytické riešenie jednoduchej diferenciálnej rovnice prvého rádu

## Slide 9: Lineárne vs. nelineárne diferenciálne rovnice
Lineárne systémy
Platí princíp superpozície (sčítavania) a komutativity (zámeny poradia) operácii.
Riešenie dif. rovníc v časovej oblasti Laplaceovou transformáciou
Model systému vo forme prenosovej funkcie (vysvetlené neskôr)
Jednoducho definované podmienky stability na základe rozloženia pólov a núl prenosovej funkcie (vysvetlené neskôr)
Dynamika určená rozložením pólov a núl systému (vysvetlené neskôr)
Jeden rovnovážny bod (v nule)
Vystačíme si riadením PID regulátormi
Nelineárne systémy
Neplatí princíp superpozície (sčítavania) a komutativity (zámeny poradia) operácii.
Riešenie diff. rovníc v časovej oblasti je komplikované
Podmienky stability v zmysle Lyapunovovej teórie.
Viacero rovnovážnych bodov (stabilných aj nestabilných)
Stabilita závisí aj od počiatočných podmienok
Často potrebné špeciálne nelineárne regulátory
Predmet Riadenie nelineárnych systémov – Ing. štúdium

## Slide 10: Lineárne a nelineárne systémy - príklady
Lineárne systémy
Jednosmerný motor
Harmonický oscilátor
Elektronické filtre
Teplota v miestnosti
V skutočnosti sú aj tie sčasti nelineárne (nelinearitu často zanedbávame)
Nelineárne systémy
Kyvadlo
Lietadlo
Robotický manipulátor
Výška hladiny v nádrži

## Slide 11: Dynamické deje fyzikálne
Dynamika v klasickej mechanike:
  Newtonove pohybové zákony
  Zákon zachovania energie
  Potenciálna a kinetická energia telesa
  Suché a viskózne trenie
  Pohybové zákony pre rotačné telesá
  Lagrangeove rovnice
Dynamika tepelnej energie
  1. a 2. termodynamický zákon
  Akumulácia tepla
  Prestup tepla a sálanie tepla
Dynamika kvapalín
  Zákon zachovania hmoty
  Hydrostatický tlak

## Slide 12: Dynamické deje v elektrotechnike
Zmena elektrického napätia a prúdu elektrickými súčiastkami v čase
Dva základné dynamické prvky:
  Kondenzátor
  Cievka
Statický prvok:
  Rezistor
Fyzikálne pozadie:
  Akumulácia napätia vo forme elektrického náboja v kondenzátore
  Akumulácia energie v magnetickom poli cievky vyvolanom tečúcim prúdom
  1. a 2. Kirchhoffov zákon + Ohmov zákon
Napätie a prúd nie sú vo fáze – vzniká fázový posun
Kondenzátor – napätie sa oneskoruje za prúdom
Cievka – napätie predbieha prúd

## Slide 13: Rovnice pasívnych elektrických súčiastok
Diferenciálne rovnice opisujúce dynamiku pasívnych súčiastok:
Rezistor:
  Nemá dynamiku – okamžitá hodnota napätia závisí od okamžitej hodnoty prúdu
  Napätie podlieha iba Ohmovmu zákonu U=RI
Kondenzátor:
  Napätie na kondenzátore je integrálom pretekajúceho prúdu – akumulácia náboja
  Prúd kondenzátorom je úmerný derivácii (zmene) napätia na kondenzátore
Cievka:
  Prúd cievkou je integrálom napätia
  Napätie na cievke je úmerné derivácii (zmene) prúdu pretekajúceho cievkou
Kondenzátor a cievka sú komplementárne prvky
Integrál a derivácia sú komplementárne (doplnkové) operácie !!!

## Slide 14: Modely elektrických obvodov
Kombinácia zapojenia odporov, kondenzátorov a cievok
Elektrický obvod = dynamický systém
Zostavenie diferenciálnych rovníc
Využitie Kirchhofových zákonov

## Slide 15: Modely pasívnych filtrov
Hornopriepustný RC filter
Zostavme diferenciálnu rovnicu
Premenné ostanú iba signály a
2. Kirchhofov zákon – súčet napätí v slučke

## Slide 16: Modely pasívnych filtrov
Dolnopriepustný RC filter
Zostavme diferenciálnu rovnicu
Premenné ostanú iba signály a
2. Kirchhofov zákon – súčet napätí v slučke

## Slide 17: Laplaceova transformácia
Základná integrálna transformácia v kybernetike
Použitie Laplaceovej transformácie ponúka veľmi jednoduché a elegantné riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc s konštantnými koeficientmi.
Zjednodušuje kvalitatívnu analýzu odoziev procesov na rôzne typy priebehov vstupných veličín.
Laplaceova transformácia opisuje spojité systémy a signály
Prevádza funkciu reálnej premennej (v našom prípade funkciu času) na funkciu komplexnej premennej.
Mnohé zložité vzťahy medzi funkciami sa tak zjednodušia- práca s polynómami a racionálnymi funkciami namiesto diferenciálnych rovníc.
Časová oblasť t -> komplexná s oblasť
Laplaceova transformácia je „zovšeobecnením“ Fourierovej transformácie pre nekmitavé priebehy
Priama Laplaceova transformácia
Spätná Laplaceova transformácia

## Slide 18: Význam Laplaceovej transformácie
Definičný integrál LPT môžeme interpretovať nasedovne:
Komplexnú premennú s rozpíšeme do zložkového tvaru
Funkcia komplexnej exponenciály potom prejde do tvaru
Kompelxná exponenciála však podľa Eulerovho vzorca definuje vzťah s trigonometrickými funkciami takto:
Kompelxná funkcia má teda dve zložky:
  -prechodovú alebo analogicky jednosmernú
  - kmitavú alebo analogicky striedavú
Samotná LPT tak realizuje integrál súčinu exponenciálnej funkcie s periodickými funkciami sin a cos za súčasného súčinu s časovým priebehom skúmaného signálu
Na tento proces sa môžeme pozerať ako na koreláciu - hľadenie vzájomnej podobnosti reálneho signálu s exponenciálnou zložkou a s kmitavou zložkou , ktorú tvoria trigonometrické funkcie.

## Slide 19: Opakovanie - matematická analýza
Integrál Per Partes
Integrál exponencálnej funkcie
Derivácia exponencálnej funkcie
Limitné hodnoty exponenciálnej funkcie

## Slide 20: Jednotkový skok Unit step
Jednotkový skok – v kybernetike často využívaný signál
Zvyčajne sa používa ako žiadaná hodnota pri riadení regulátormi
Vyšetrujeme pomocou neho prechodové charakteristiky systémov (vysvetlené neskôr)
Je to ideálny signál – v praxi ťažko realizovateľný (nekonečne široké frekvenčné spektrum, nekonečne rýchla zmena signálu)
Definícia – pomocou Heavisideovej funkcie
  V čase nula je hodnota signálu nula
  V čase väčšom ako nula je hodnota jedna

## Slide 21: Obraz jednotkového skoku
Použitím definičného integrálu LPT odvodíme Laplaceov obraz signálu jednotkového skoku
Funkcia jednotkového skoku je pre kladný a nulový čas rovná jednej – teda stále konštantná – dosadíme do definičného integrálu
Integrál vieme priamo vyriešiť:
Dosadíme hranice upravíme do výsledného tvaru

## Slide 22: Dirackov impulz
Alebo iným názvom Dirackovo delta
Abstraktný teoretický signál
Funkcia, ktorá má v čase nula hodnotu nekonečno a inde nulovú
Jej integrál cez celý priestor je rovný jednej !!!
Laplaceova transformácia Dirackovho impulzu =1

## Slide 23: Posun v čase – dopravné oneskorenie Transport delay
Predpokladajme, že máme máme spojitý signál v čase a poznáme jeho Laplaceov obraz
Tento signál je z určitých dôvodov oneskorený – posunutý v čase
V kybernetike sa nazýva dopravné oneskorenie
  Bežný jav v reálnych systémoch
  Napríklad oneskorenie v prenose informácie od snímačov, oneskorenie prítoku látky potrubím
  Spôsobuje komplikácie pri riadení
Aký má takto oneskorený signál Laplaceov obraz ?

## Slide 24: Obraz exponenciálnej funkcie

## Slide 25: Vzťah Laplaceovej transformácie a derivácie
Laplaceova transformácia nám zjednodušuje prácu s časovými deriváciami signálov
Pomocou nej vieme riešiť lineárne diferenciálne rovnice a abstrahovať vlastnosti systémov do prenosových funkcii
Predpokladajme, že máme spojitý signál v čase jeho prvú deriváciu a poznáme Laplaceov obraz signálu -
Aký má Laplaceov obraz prvá derivácia signálu?
Integrál metódou per-partes

## Slide 26: Vzťah Laplaceovej transformácie a derivácie
Obraz derivácie signálu je teda:
Čo znamená, že pôvodný obraz signálu sa po prenásobení komplexnou premennou s stáva derivovaným signálom
Člen vo výraze zastupuje počiatočnú podmienku – hodnotu signálu v čase 0
Vyššie stupne časových derivácii signálov vieme jednoducho analogicky odvodiť
Derivácie vyšších stupňov realizujú viacnásobnú (reťazenú) aplikáciu operátora derivácie – derivátora na signál
Teda napríklad pre druhú deriváciu signálu :
Ak považujeme počiatočné podmienky za nulové potom (čo vo väčšine prípadov budeme) môžeme pre obraz n –tej derivácie signálu s obrazom písať

## Slide 27: Veta o počiatočnej a koncovej hodnote Initial value theorem - final value theorem
Vzťahy pre hodnoty signálov v limitných prípadoch
Počiatočná hodnota – hodnota signálu v čase nula
Konečná hodnota – hodnota v čase nekonečno
Užitočná pomôcka – zisťovanie hodnôt v ustálených stavoch
Ako určiť hodnoty signálov v týchto prípadoch ak máme Laplaceov obraz (sme v s oblasti)?
Veta o konečnej hodnote je veľmi používaná pre analýzu a návrh systémov riadenia, keďže dáva informáciu o konečnej hodnote časovej funkcie na známu odozvu jej Laplaceovej transformácie.

## Slide 28: Obrazy vybraných funkcii

## Slide 29: Prenosová funkcia systému Transfer function
Racionálna (lomená) funkcia komplexnej premennej s
Obsahuje polynóm čitateľa a polynóm menovateľa
Definícia:
Pomer Laplaceovho obrazu výstupu systému k Laplaceovmu obrazu vstupu systému pri nulových počiatočných podmienkach
Prenosová funkcia nezávisí od konkrétneho signálu, ktorý na vstup dáme!
Veľmi dobre opisuje dynamické vlastnosti systému
Prenosová funkcia je model SISO systému (single input – single output)
Vstupom je teda signál , ktorý prenosová funkcia „spracuje“ a výsledkom je výstupný signál
Pre výstup zo systému tak môžeme písať:

## Slide 30: Prenosová funkcia systému - podmienky
Prenosová funkcia je definovaná iba pre lineárne časovo invariantné systémy. Nie je definovaná pre nelineárne systémy.
Prenosová funkcia medzi vstupnou a výstupnou premennou je definovaná ako Laplaceova transformácia jej impulznej charakteristiky
Rovnako je ale definovaná ako pomer obrazu výstupnej veličiny k obrazu vstupnej veličiny.
Začiatočné podmienky systému musia byť nulové.
Prečo používame prenosové funkcie?
Jednoduchosť vytvárania schém zložitého procesu z blokov (algebra prenosových funk.)
Prenosové funkcie sú nositeľom podstatných vlastností dynamiky procesov
Je ich možné parametrizovať z nameraných dynamických charakteristík

## Slide 31: Integrátor a derivátor

## Slide 32: Inverzná Laplaceova transformácia

## Slide 33: Rozklad na parciálne zlomky (residue)

## Slide 34: Spätná väzba v systéme
Spätná väzba predstavuje prenos a spätný návrat informácie.
Vyskytuje sa bežne v prírode.
Pozitívna spätná väzba vychyľuje systém smerom preč od rovnováhy.
Príkladom môžu byť peniaze na účte
  Zvýšením sumy sa zvýši aj úroková miera a tím pádom sa opäť zvýši aj množstvo peňazí.
  Takýto dej môžeme bez externého zásahu (výber z bankomatu) považovať za nestabilný – suma na účte bude rásť teoreticky do nekonečna.
Negatívna spätná väzba pôsobí proti smeru pôvodného javu, teda pôsobí smerom k rovnováhe.
Príkladom môže byť horúca káva v šálke.
  Čím je rozdiel teplôt v miestnosti a v šálke väčší, tým viac sa odparuje vody zo šálku a to spôsobuje zníženie teploty v káve.
  Takýto dej považujeme za stabilný, pretože sa po určitom čase teplota kávy ustáli na teplotu miestnosti

## Slide 35: Spätná väzba príklady
Kladná spätná väzba – Globálne otepľovanie
Záporná spätná väzba – Regulácia telesnej teploty

## Slide 36: Spätná väzba – uzavretý obvod
Prirodzená spätná väzba v systémoch
  Vplyv vlastných stavových veličín na ďalší vývoj systému
  Interná dynamika systému
Umelo zavedená spätná väzba
  Základná štruktúra spätnoväzobného riadenia (ďalšie prednášky)
  Uzavretý regulačný obvod – regulácia , stabilizácia a úprava dynamiky

## Slide 37: Statické zosilnenie
Zisk obvodu v ustálených stavoch
Ustálený stav -> nulové derivácie
Operátor derivácie je s
Za komplexnú premennú s dosadíme nulu
Statické zosilnenie je pomer absolútnych členov polynómov prenosovej funkcie
Prevodová charakteristika lineárnych systémov je vždy priamka !!!
Sklon tejto priamky je statické zosilnenie

## Slide 38: Astatizmus
a – statizmus = nemá statické zosilnenie
Chýba absolútny člen v menovateli prenosovej funkcie
Inak povedané – vieme z menovateľa vyňať s alebo jeho vyššie mocniny
Môžeme si ho prestaviť ako integrátor zaradený za prenosovou funkciou

## Slide 39: Realizovateľnosť

## Slide 40: Algebra prenosových funkcii
Prenosové funkcie a modely vo všeobecnosti, je možné kombinovať a vytvárať zložitejšie štruktúry
Rovnako je možné zaraďovať systémy do spätnej väzby
Algebra úprav a zjednodušení blokových schém platí výhradne pre lineárne systémy !!!
Princíp superpozície a komutativita.
Základné štruktúry zapojení
  Sériové
  Paralelné
  Spätnoväzobné

## Slide 41: Sériové zapojenie
Prenosové funkcie radené „za sebou“
Výstup prvej prenosovej funkcie je vstupom do druhej
Výsledný prenos je súčinom prenosových funkcii

## Slide 42: Paralelné zapojenie
Prenosové funkcie radené „vedľa seba“
Vstup oboch prenosových funkcii je spoločný
Výstupy prenosových funkcii sa sčítavajú
Výsledný prenos je súčtom prenosových funkcii

## Slide 43: Prenos spätnoväzobnej štruktúry Feedback loop
V obvode máme štyri rôzne signály
  Výstup celej spätnoväzobnej štruktúry
  Vstup
  Výstup zo spätnej väzby
  Suma, prípadne rozdiel signálov
  Výsledný prenos tejto štruktúry:

## Slide 44: Prenos spätnoväzobnej štruktúry Feedback loop
Pozor na algebraické slučky !!!
  Nezmyselná spätná väzba
  = Statická spätná väzba
  Vždy sa väzbí pomocou členov s dynamikou (integrátor, derivátor)
  Korektná väzba
  Algebraická slučka

## Slide 45: Model systému

## Slide 46: Vytvorenie modelu z diferenciálnych rovníc

## Slide 47: Model harmonického oscilátora
Klasická Newtonovská mechanika
Lineárny spojitý dynamický systém
Premena potenciálnej energie na kinetickú a späť - cyklus
Disipatívny systém – obsahuje tlmenie (energia sa premieňa na teplo)
Základné vzťahy:
  Výchylka osciátora:
  Vratná sila pružiny:
  k – tuhosť pružiny
  Tlmenie:
  b – koeficient tlmenia
  v – rýchlosť pohybu
  Newtonov pohybový zákon:
  m – hmotnosť závažia

## Slide 48: Model harmonického oscilátora
Odvodíme diferenciálnu rovnicu oscilátora – superpozícia síl
je „dynamická“ sila spôsobujúca zrýchlenie
Rozpíšeme zrýchlenie a rýchlosť ako derivácie výchylky
Je lineárnou diferenciálnou rovnicou druhého rádu

## Slide 49: Budený harmonický oscilátor
Uvažujme že na oscilátor vieme pôsobiť externou budiacou silou
Túto silu považujme za vstup do systému
Diferenciálna oscilátora rovnica potom prejde do tvaru:
Teraz vieme pomocou Laplaceovej transformácie odvodiť prenosovú funkciu systému
Za jednotlivé stupne derivácii dosadíme mocniny komplexnej premennej s
Obraz vstupu systému bude všeobecne a obraz výstupu
Prenosová funkcia funkcia bude pomer obrazu výchylky kyvadla ku budiacej sile

## Slide 50: Model harmonického oscilátora
Z odvodenej diferenciálnej rovnice vieme okrem iného, zostaviť simulačný model s použitím základných blokov ako sú:
  Zosilnenie
  Suma
  Integrátor
Vyjadríme najvyššiu deriváciu výstupu ako kombináciu vstupu a nižších derivácii
Jedná sa tak o štandardný integračný spätnoväzobný model

## Slide 51: Póly-nuly-charakteristický polynóm

## Slide 52: Stabilita systémov

## Slide 53: Všeobecné kritérium stability

## Slide 54: Charakteristiky systémov

## Slide 55: Impulzná charakteristika

## Slide 56: Prechodová charakteristika

## Slide 57: Vplyv pólov a núl na dynamiku systému

## Slide 58: Vplyv pólov a núl na dynamiku systému

## Slide 59: Vplyv pólov a núl na dynamiku systému

## Slide 60: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov