## Slide 1
Stavový model procesu
Model riadeného systému:
vonkajší model (VM)– diferenciálna rovnica, prenosová funkcia, frekvenčná PF
grafické vyjadrenie VM: prechodové a frekvenčné charakteristiky
vnútorný model - stavový
Stavový model sa vytvára pomocou stavových veličín
Princíp modelovania procesov pomocou stavových veličín je založený na tom, že sústava nie je opísaná jednou diferenciálnou rovnicou n –tého rádu ale n diferenciálnymi rovnicami prvého rádu.
Veličiny na výstupe sústav prvého rádu sa nazývajú stavovými veličinami.

## Slide 2
Všeobecná diferenciálna rovnica
Pomocou
Laplaceovej
transformácie
dostávame:
A(s)
B(s)
Model riadeného systému v tvare prenosovej funkcie
y(t) – výstupná veličina
u(t) – vstupná veličina

## Slide 3
Prenosová funkcia medzi Y(s) a U(s) je
Pripomienka:
korene menovateľa sú póly
korene čitateľa sú nuly
n – je rád PF
počet nulových pólov je astatizmus

## Slide 4
Model riadeného systému - stavový
Predpoklady pre vytvorenie:
Poznáme, alebo vieme odhadnúť rád dynamiky modelovaného procesu
Ak je rád dynamiky „n“, potom vieme pomocou prírodných zákonov nájsť n nezávislých dynamických rovníc prvého rádu
Alebo poznáme jednu diferenciálnu rovnicu n – tého rádu, ktorou je proces opísaný, napr.
Alebo poznáme prenosovú funkciu, ktorú vieme transformovať do stavového modelu

## Slide 5
Voľba stavových veličín
Návrh stavových rovníc:

## Slide 6
zvolili sme:

## Slide 7
Vložiť: simulačné porovnanie modelov: PF a STAV

## Slide 8
Vo všeobecnosti je stavový model procesu v tvare:
Pre SISO systémy:
Vektor stavu obsahuje n stavových veličín, čiže má rozmer n
Matica A sa nazýva stavová matica a musí byť štvorcová s rozmermi: [n x n]
Matica b je vstupná matica s rozmermi [n x 1]
u – je vstupná veličina (SISO má len jeden vstup)
c – je výstupná matica rozmeru [n x 1]
y – je výstupná veličina (SISO má len jeden výstup)

## Slide 9
Vložiť: schémy SISO a MIMO

## Slide 10
Opakovanie algebry:
Matica:
Štvorcová matica [n x n]
Symetrická matica [n x n]
Násobenie matíc
Môžu byť aj neštvorcové, ale:
[n x m]*[m x n]
Výsledok: [n x n]

## Slide 11
Pre MIMO systémy:
Vektor stavu má rozmer n
Matica A musí byť štvorcová s rozmermi: [n x n]
Matica B je vstupná matica s rozmermi [n x q]
u – je vektor vstupných veličín
C – je výstupná matica rozmeru [n x m]
y – je vektor výstupných veličín

## Slide 12
u(t)
b
A
c
y(t)
x(t)
Stavový model SISO systému
Stavové rovnice:

## Slide 13
Zostrojte stavový model z prenosovej funkcie
Zvolíme stavové veličiny:
Frobeniova matica

## Slide 14
Dôkaz:
Ak použijeme predchádzajúcu voľbu stavových veličín:

## Slide 16
Samostatná práca 6.1 Nájdite stavový model procesu, ktorého prenosová funkcia je:

## Slide 17
Aký bude stavový model SISO ak PF má nuly?
b
A
c
x(t)
u(t)
y(t)

## Slide 18
Kanonická forma riaditeľnosti
Stavové modely sú štandardizované v kanonických formách

## Slide 19
Príklady na domáce riešenie