## Slide 1: Riadenie procesov

## Slide 2
Ručné vs. automatické riadenie
Ručné riadenie – riadenie vykonáva človek – obmedzená presnosť a opakovateľnosť, ale vysoká inteligencia, prispôsobivosť.
Automatické riadenie – riadenie zabezpečuje technické zariadenie – regulátor (riadiaci systém). Exaktné riadenie, jeho návrh vychádza zo znalosti matematického modelu riadeného systému.

## Slide 3
Riadený systém
Regulátor
Akčný člen
Ručné riadenie
Automatické riadenie

## Slide 4
Príklad SAR v uzavretej slučke – jednoduchý Wattov odstredivý regulátor

## Slide 5
Princíp spätnej väzby
Sústava
Regulátor
y
u
w
e
d
-
+
Poskytuje informáciu o výstupe, t.j o priebehu regulácie, resp. o zmene výstupu (vplyvom poruchových veličín - napr. pri poruche, zmene zaťaženia a pod.)

## Slide 6
Regulátor
Riadený
systém
u(t)
y(t)
w(t)
e(t)
d(t)
-
+
Uzavretý regulačný obvod
w(t) – žiadaná hodnota u(t) – akčný zásah
e(t) – regulačná odchýlka y(t) – riadená veličina
d(t) – poruchová veličina
Lineárny spojitý regulačný obvod
GR(s)
Gs(s)
U(s)
Y(s)
W(s)
E(s)
D(s)
-
+
+
+
UR(s)

## Slide 7
Prenosová funkcia
riadeného systému
Prenosová funkcia
regulátora
Prenosová funkcia otvoreného
regulačného obvodu:
GS(s)
GR(s)
Y
U
E
W
D
+
-
+
+

## Slide 8
Prenosové funkcie riadenia a poruchy (GY/W a GY/D):
Y(s) = GS(s)[UR(s) + D(s)]
= GS(s){GR(s)[W(s) – Y(s)] + D(s)}
Y = GSGRW - GSGRY + GSD
G(s)=Y(s)/U(s) Y(s)= G(s)U(s)
GS(s)
GR(s)
y
u
e
w
d
uR
-
(1 + GSGR)Y = GSGRW + GSD

## Slide 9
GS(s)
GR(s)
Y
U
E
W
D
-
Samostatná práca 6.1 Odvodte prenosovú funkciu regulačnej odchýlky: E(s) = W(s) – Y(s)

## Slide 10
Odvodenie prenosovej funkcie uzavretého regulačného obvodu
Príklad:

## Slide 11
Samostatná práca 6.2: Odvodte prenosovú funkciu uzavretého regulačného obvodu ak:

## Slide 12
Gs(s)
U(s)
Y(s)
Systém: stabilný na hranici stability:
nestabilný :
Základná vlastnosť systémov - stabilita

## Slide 13
Im(s)
Re(s)
nestabilná oblasť
stabilná oblasť
Algebrické kritériá stability: korene A(s)=0 majú zápornú reálnu časť
Niektoré pravidlá:
Ak ide o systém 2. rádu, t.j. ,nutnou a postačujúcou podmienkou stability je rovnaké znamienko koeficientov
Nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou systémov vyššieho rádu sú rovnaké znamienka koeficientov
Nutnou a postačujúcou podmienkou systémov vyššieho rádu sú záporné reálne časti koreňov charakteristickej rovnice (pólov).

## Slide 14
Predpokladajme, že prenosová funkcia otvoreného riadiaceho obvodu má len stabilné póly. Potom uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak frekvenčná charakteristika otvoreného obvodu pretína reálnu os vpravo od kritického bodu (-1, 0).
Frekvenčné kritériá stability
Nyquistovo kritérium
Vychádza z frekvenčných charakteristík otvoreného obvodu

## Slide 15
Nadstavba: zovšeobecnenie Nyquistovho kritéria

## Slide 16
Frekvenčné prenosové funkcie:
Frekvenčná prenosová funkcia opisuje správanie sa lineárneho systému pri pôsobení harmonického vstupného signálu
ktorého obraz v L transformácii je
Odozva systému na harmonický signál obsahuje vnútenú zložku, ktorá opisuje frekvenčné vlastnosti systému. Nech Y(jw), resp. U(jw) je Fourierov obraz výstupnej y(t) a vstupnej u(t) veličiny
Frekvenčná prenosová funkcia je definovaná ako podiel Fourierových obrazov výstupnej a vstupnej veličiny
pri nulových začiatočných podmienkach

## Slide 17
Prenosové funkcie (PF) | Frekvenčné prenosové funkcie (FPF)
Laplaceova transformácia | Fourierova transformácia
Komplexná funkcia komplexnej premennej | Komplexná funkcia reálnej premennej
Pomer L obrazov výstupnej a vstupnej veličiny | Pomer F obrazov výstupnej a vstupnej veličiny
Vstupná veličina – jednotkový skok 1(t) | Vstupná veličina – harmonický signál
Obraz vstupnej veličiny – 1/s | Obraz vstupnej veličiny -
Porovnanie prenosových a frekvenčných prenosových funkcií

## Slide 18
Grafické znázornenie frekvenčnej prenosovej funkcie sa nazýva frekvenčná charakteristika. Frekvenčné charakteristiky sa zakresľujú do komplexnej roviny alebo do logaritmických súradníc. Skúmanie obidvoch typov frekvenčných charakteristík je predmetom nasledujúcich častí.
Poznámka:
Dynamické modely sú často nelineárne, a preto sa pre frekvenčné charakteristiky používajú všeobecnejšie definície, kde sa týmto pojmom označuje pomer amplitúd výstupného a vstupného signálu a ich vzájomný fázový posun pre rôzne frekvencie sínusového vstupného signálu.
Frekvenčné charakteristiky

## Slide 19
V teórii riadenia lineárnych systémov sa frekvenčná charakteristika definuje ako grafické zobrazenie frekvenčnej prechodovej funkcie
Frekvenčná prenosová funkcia je komplexná funkcia reálnej premennej

## Slide 20
Bodeho kritérium stability
Uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky väčšia ako
Uzavretý regulačný obvod bude na hranici stability, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky rovná
Vychádza z logaritmických FCH
Uzavretý regulačný obvod bude nestabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky menšia ako

## Slide 21
Ako použiť Nyquistovo kritérium bez kreslenia FCH:
Vyšetrite stabilitu uzavretého regulačného obvodu ak prenosové funkcie regulátora a sústavy sú:

## Slide 23
Znázornenie amplitúdovej a fázovej bezpečnosti v stabilite v komplexnej rovine
Amplitúdová bezpečnosť
DK
Fázová bezpečnosť
Amplitúdová a fázová bezpečnosť
Amplitúdový priesečník
Fázový priesečník
Čím je DK menšie tým je väčšia rezarva stability
Čím je menšie tým je menšia rezerva stability

## Slide 24
Amplitúdová bezpečnosť
Fázová bezpečnosť

## Slide 25
Kvalita riadenia
v ustálených stavoch
v prechodných procesoch
Kvalita riadenia v ustálených stavoch
Uvažujme všeobecný tvar prenosovej funkcie otvoreného RO:
K = KRKS
n - stupeň astatizmu
n - rád systému
m - rád čitateľa
KR – zosilnenie regulátora
KS – zosilnenie riadenej sústavy
Trvalá regulačná odchýlka

## Slide 26
Podmienka kvality riadenia v ustálených stavoch
Riadiaca veličina
q = 0: w(t) = w0
q = 1 : w(t) = w1t

## Slide 27
Laplaceova transformácia riadiacej veličiny
W(s)

## Slide 28
Astatismus je nenulový a vstupný signál vyšší ako skok
Astatismus je nulový a vstupný signál jednotkový skok
Astatismus je vyšší ako stupeň vstupného signálu
Astatismus je nižší ako stupeň vstupného signálu

## Slide 29
Kvalita riadenia v prechodných stavoch
Ukazovatele kvality riadenia:
Maximálne preregulovanie
(Maximum Overshoot)
Čas regulácie (Settling Time)
treg [s]
ymax
treg [s]

## Slide 30
a) Lineárna regulačná plocha
y(t)
w
t
b) absolútna regulačná plocha
e(t)
t
Integrálne kritériá:
c) Kvadratická regulačná plocha

## Slide 31
a) Časom váhovaná lineárna regulačná plocha
b) Časom váhovaná absolútna regulačná plocha
Integrálne kritériá:
c) Časom váhovaná kvadratická regulačná plocha