## Slide 1: Frekvenčné kritéria stability - Návrh korekčných členov
Úvod do Kybernetiky
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

## Slide 2: Frekvenčné kritériá stability
Stabilita
– Najdôležitejšia podmienka správnej činnosti URO
– Regulačný obvod je stabilný, ak sa pri ľubovoľnej zmene vstupnej veličiny po odoznení prechodového deja výstupná veličina ustáli na novej hodnote. Po ustálení vstupnej poruchy sa ustáli aj regulovaná veličina.
– Pre vyšetrenie stability slúžia kritériá stability
Dve najčastejšie používané kritériá
Nyquistovo kritérium stability - vychádza z frekvenčných charakteristík v komplexnej rovine
Bodeho kritérium stability - vychádza z logaritmických frekvenčných charakteristík otvoreného obvodu
Prevod do komplexnej roviny

## Slide 3: Uzavretý regulačný obvod(URO)
URO – má spätnú väzbu, reaguje na (nečakané) zmeny pri regulácii
– spätnoväzbové riadenie odstraňuje všetky poruchy
– spätnoväzbové riadenie dokáže presne odstrániť trvalú reg. odchýlku
– spätnoväzbové riadenie môže spôsobiť nestabilitu systému
W-vstup do URO, Y-výstup, E-regulačná odchýlka, U-akčný zásah
Prenos otvoreného obvodu
Prenos uzavretého obvodu
Pozn.: pre odstránenie poruchy
v spätnoväzbovom riadení sa
porucha musí prejaviť na výstupe

## Slide 4: Nyquistovo kritérium
– Je najčastejšie používané kritérium stability, vhodné i pre obvody s dopravným oneskorením
– Umožňuje určiť stabilitu na základe zmeraných frekvenčných charakteristík otvorenej slučky
Majme URO
K=4,8,10
Obvod bude stabilný, ak frekvenčná charakteristika otvorenej slučky prebieha vpravo od bodu [-1, 0j]
K=4, stabilný
K=8, na hranici stability
K=10, nestabilný
MATLAB
Gs=tf(K,[1 3 3 1]);
nyquist(Gs);
Pravým klik na obrázok – show – negative freq.

## Slide 5: Nyquistovo kritérium
Doplnok:
Nyquistova krivka je krivka, ktorá sa skladá z frekvenčnej a združenej frekvenčnej charakteristiky.
Frekvenčná charakteristika je definovaná pre
združená frekvenčná charakteristika pre
Frekvenčná nyquistova charakteristika – plná modrá
príslušná združená frekvenčná charakteristika – čiarkovanou modrou, pre statickú sústavu prvého rádu
n=rád čitateľa
(koľkými kvadrantami
prechádza)

## Slide 6: Návrh korekčných členov
– člen, ktorý je zaradený do obvodu za účelom korigovania jeho dynamických vlastností
– korekčné členy budeme zapájať do obvodu sériovo
Princíp: k pôvodnému prenosu riadeného systému pridáme prenos korekčného člena
Prenos otvoreného regulačného obvodu teda bude -

## Slide 7: Korekčný člen s fázovým predstihom
– Anglický názov – Phase Lead Controller
– Sériový korekčný člen
– Skracuje čas nábehu a dobu regulácie systému
– Vylepšuje rezervu stability vo fáze regulačného obvodu
– Budeme využívať Bodeho logaritmicko-frekvenčnú charakteristiku
Prenosová funkcia:
a>1

## Slide 8: Korekčný člen s fázovým predstihom
Odvodenie parametrov pre výpočet korekčného člena v komplexnej rovine
Reálna časť P(ω) + Imaginárna jQ(ω)
Amplitúdová frekvenčná charakteristika má inflexný bod(v tomto prípade zmena znamienka) pri frekvencii :
s=jω
vzťah pre násobenie komplexného čísla komplexne združeným číslom

## Slide 9: Korekčný člen s fázovým predstihom
Frekvenčná prenosová funkcia sa teda skladá z:
Reálna časť P(ω) + Imaginárna jQ(ω)
Odvodenie parametra a – odvodíme pre fázové prevýšenie
časovú konštantu T si vyjadríme zo vzorca pre frekvenciu

## Slide 10: Korekčný člen s fázovým predstihom
Bodeho diagram pre frekvenčnú charakteristiku nášho obvodu
a=10
Na obrázku vidíme:
AFCH má inflexný bod pri frekvencii
Rozsah AFCH je od 0 do
Rezonančné prevýšenie
MATLAB
Gs=tf([a*T 1], [T 1]);
bode(Gs);
grid on;
.

## Slide 11: Postup návrhu korekčného člena s fázovým predstihom
Určíme zosilnenie K otvoreného regulačného obvodu pre trvalú regulačnú odchýlku
Z Bodeho ALFCH bez korekčného člena a zosilnením K odčítame fázovú rezervu tam, kde amp. charakteristika pretína os 0dB a zvolíme požadovanú fázovú bezpečnosť . sa pri tom rovná+
Keď máme , vypočítame parameter a:
Vypočítame hodnotu , na Bodeho charakteristike táto hodnota zodpovedá
Vypočítame parameter T,
Vyjadríme korekčný člen v tvare prenosovej funkcie,
Pôvodnú prenosovú funkciu systému prenásobíme prenosovou funkciou korekčného člena, analyzujeme nový regulačný obvod

## Slide 12: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Riadený systém:
Riadiaci Obvod:
Zadanie: pre skok rýchlosti w,
  , maximálne preregulovanie
  Riešenie: skok rýchlosti =
  Trvalá regulačná odchýlka: vypočítanie zosilnenia K, (

## Slide 13: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Vykreslíme Bodeho charakteristiku pre
  Odčítame hodnotu fázovej rezervy a zvolíme požadovanú fázovú bezpečnosť , + , zaokrúhlime na 55°
  Vypočítame
  dosadíme =-23.08 na Bodeho amplitúdovej charakteristike odčítame
  Vykreslíme aj a porovnáme
MATLAB
Gs=tf([1],[0.0125 1.0125 1 0])
K=100;
bode(Gs*K);(odcitanie )
Gk=tf([0.0883 1],[0.00878 1])
grid on;
hold on;
bode(Gs*Gk*K);
.

## Slide 14: Príklady pre KČ s fázovým predstihom

## Slide 15: Príklady pre KČ s fázovým predstihom

## Slide 16: SIMULINK - kontrola
Na vstupe máme jednotkový skok

## Slide 17: SIMULINK – bez KČ
Systém nie je stabilný bez korekčného člena

## Slide 18: SIMULINK – s korekčným členom
Zapojením korekčného člena riadením systém stabilizujeme

## Slide 19: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Riadený systém:
Riadiaci Obvod:
Zadanie: pre jednotkový skok w,
  , maximálne preregulovanie
  Riešenie: skok rýchlosti =
  Trvalá regulačná odchýlka: vypočítanie zosilnenia K

## Slide 20: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Vykreslíme Bodeho charakteristiku pre
  Odčítame hodnotu fázovej rezervy a zvolíme požadovanú fázovú bezpečnosť , + , zaokrúhlime na 40°
  Vypočítame
  dosadíme =-15.259 na Bodeho amplitúdovej charakteristike odčítame
  Vykreslíme aj a porovnáme

## Slide 21: Príklady pre KČ s fázovým predstihom

## Slide 22: Príklady pre KČ s fázovým predstihom

## Slide 23: SIMULINK – bez KČ
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, Systém je stabilný aj bez korekčného člena

## Slide 24: SIMULINK – s korekčným členom
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, s korekčným členom je systém rýchlejší s menším preregulovaním

## Slide 25: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Riadený systém:
Riadiaci Obvod:
Zadanie: pre skok rýchlosti w,
  , maximálne preregulovanie
  Riešenie: skok rýchlosti =

## Slide 26: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
Vykreslíme Bodeho charakteristiku pre , + , čo je príliš veľa, rozdelíme na dva korekčné členy

## Slide 27: Príklady pre KČ s fázovým predstihom
+
  Dva rovnaké korekčné členy: zaokrúhlime na 45°
  Vypočítame
  dosadíme =-17.62 na Bodeho amplitúdovej charakteristike odčítame

## Slide 28: Príklady pre KČ s fázovým predstihom

## Slide 29: SIMULINK - kontrola

## Slide 30: SIMULINK – bez KČ
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, Systém nie je stabilný bez korekčného člena

## Slide 31: SIMULINK – s korekčnými členmi
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, Zapojením korekčných členov stabilizujeme a urýchľujeme systém

## Slide 32: Korekčný člen s fázovým zoastávaním
– Anglický názov – Phase Lag Controller
– Sériový korekčný člen
– Predlžuje čas nábehu a dobu regulácie systému
– Budeme využívať Bodeho logaritmicko-frekvenčnú charakteristiku
– Odvodenie parametrov aj zapojenie rovnaké ako pri fázovom predstihu
Prenosová funkcia:
a<1

## Slide 33: Návrh korekčného člena s fázovým zaostávaním
Určíme zosilnenie K otvoreného regulačného obvodu pre trvalú regulačnú odchýlku
Z Bodeho ALFCH bez korekčného člena a zosilnením K nájdeme frekvenciu, pri ktorej je hodnota , kde je nami určená fázová rezerva. Táto hodnota zodpovedá kruhovej frekvencii
je novým fázovým priesečníkom, z ktorej odčítame na ACH hodnotu A, pričom predpokládame, že platí:
Z toho:
Vypočítame parameter T,
Vyjadríme korekčný člen v tvare prenosovej funkcie
Pôvodnú prenosovú funkciu systému prenásobíme prenosovou funkciou korekčného člena, analyzujeme nový regulačný obvod

## Slide 34: Príklady pre KČ s fázovým zaostávaním
Riadený systém:
Riadiaci Obvod:
Zadanie: pre skok rýchlosti w,
  , maximálne preregulovanie
  Riešenie: skok rýchlosti =

## Slide 35: Príklady pre KČ s fázovým zaostávaním

## Slide 36: Príklady pre KČ s fázovým zaostávaním
Vykreslíme Bodeho charakteristiku pre
  Pre 135° je na Bodeho char. 0.992rad/s, posunieme trochu doľava z dôvodu fázovej bezpečnosti na 0.8rad/s
  Odčítame hodnotu
  Z toho:
  Vypočítame parameter T,
  Vyjadríme korekčný člen v tvare prenosovej funkcie

## Slide 37: Príklady pre KČ s fázovým zaostávaním

## Slide 38: SIMULINK – bez KČ
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, Nestabilný priebeh riadeného systému bez KČ

## Slide 39: SIMULINK – s korekčným členom
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1, systém sa po čase ustáli

## Slide 40: Porovnanie Lag vs. Lead
Porovnanie korekčných členov pre prenos zo slidov 12, 34. Ako vidíme, korekcia s fázovým predstihom(červená) je oveľa rýchlejšia ale s väčším preregulovaním oproti korekcii s fázovým zaostávaním(modrá)

## Slide 41: Porovnanie Lag vs.Lead

## Slide 42: Návrh korekčného člena s derivačno integračným charakterom Lag-Lead
– Sériový korekčný člen
– Zúžitkuje výhody korekčných členov s fázovým predstihom a fázovým zaostávaním
Prenosová funkcia: a>1 b<1
Návrh:
  Prvý krok – návrh korekčného člena s fázovým predstihom a zosilnenie K
  Druhý krok – návrh korekčného člena s fázovým zaostávaním z obvodu, kde už je zapojený KČ s fázovým predstihom a zosilnenie K

## Slide 43: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag
Riadený systém:
Zadanie:
  fázová rezerva väčšia ako 45°
Navrhneme korekčný člen s fázovým zaostávaním

## Slide 44: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag

## Slide 45: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag
  Druhý krok: korekčný člen s fázovým zaostávaním pre
  Riadiaci Obvod:

## Slide 46: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag
  Pre 135° je na Bodeho char. 7rad/s, posunieme trochu doľava z dôvodu fázovej bezpečnosti na rad/s
  Odčítame
  Z toho:
  Vypočítame parameter T,
  Celková prenosová funkcia systému

## Slide 47: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag

## Slide 48: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag

## Slide 49: Príklad pre korekčný člen Lead-Lag
Priebeh regulácie riadeného systému s korekčným členom na skok hodnotu 1. Ako vidíme, korekcia len s fázovým predstihom(červená) je pomaľšia s väčším preregulovaním oproti korekcii s LEAD-LAG(modrá)