## Slide 1: Prenosová funkcia Bloková schéma a jej modifikácia Vlastnosti prenosových funkcií
Úvod do kybernetiky
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

## Slide 2: Modelovaný proces
Je to dynamický objekt, ktorý je v reálnom svete spojitý.
Vstupy: veličiny vstupujúce do objektu, ktoré sa menia v čase
Výstupy: veličiny vystupujúce z objektu, ktoré sa menia v čase
Jeden vstup/ jeden výstup - SISO objekt
Viac vstupov / viac výstupov - MIMO objekt
Modelovaný proces
vstupy
výstupy

## Slide 3: Prenosová funkcia
Definícia:
Pomer Laplaceovho obrazu výstupu systému k Laplaceovmu obrazu vstupu systému pri nulových počiatočných podmienkach.
Prečo prenosová funkcia?
Jednoduchosť vytvárania schém zložitého procesu z blokov (algebra prenosových funkcií)
Prenosové funkcie sú nositeľom podstatných vlastností dynamiky procesov
Je ich možné parametrizovať z nameraných dynamických charakteristík

## Slide 4: Prenosová funkcia Získanie prenosovej funkcie z dynamického systému
Majme lineárnu diferenciálnu rovnicu vo všeobecnom tvare:
Po aplikovaní Laplaceovej transformácie nadobudne rovnica tvar:
Po vyjadrení pomeru Výstup/Vstup získame Prenosovú funkciu

## Slide 5: Prenosová funkcia Úloha
Nájdite prenosovú funkciu diferenciálnej rovnice s nulovými počiatočnými podmienkami:

## Slide 6: Prenosová funkcia Podmienky definovania
Prenosová funkcia je definovaná iba pre lineárne časovo invariantné systémy. Nie je definovaná pre nelineárne systémy.
Prenosová funkcia medzi vstupnou a výstupnou premennou je definovaná ako Laplaceova transformácia impulznej charakteristiky, rovnako je definovaná ako pomer obrazu výstupnej veličiny k obrazu vstupnej veličiny.
Začiatočné podmienky systému musia byť nulové.
Prenosová funkcia je nezávislá od vstupu systému.
Prenosová funkcia je funkcia komplexnej premennej s.

## Slide 7: Bloková schéma Algebra prenosových funkcií
Grafický opis systému, ktorý pozostáva z logického zapojenia prenosových funkcií.
Sériové zapojene
Paralelné zapojenie
Spätnoväzobné
Y(s)
U(s)
U(s)
+
Y(s)
U(s)
Y(s)

## Slide 8: Bloková schéma Úloha
-
-
-
-
Nájdite výsledný prenos blokovej schémy:

## Slide 9: Vlastnosti prenosových funkcií
Charakteristický polynóm = menovateľ prenosovej funkcie = A(s)
Rád charakteristického polynómu prenosovej funkcie – najdôležitejšia vlastnosť!
Rád čitateľa prenosovej funkcie
Póly - korene polynómu A(s)=0
Nuly - korene polynómu B(s)=0
Stupeň astatizmu - počet nulových pólov
  Statické sústavy: nemajú nulové póly, nemajú astatizmus
  Astatické sústavy: majú minimálne jeden nulový pól